## Slide 1
Qualità del servizio in architetture di rete DiffServ over MPLS
Ing. Giodi Giorgi
(g.giorgi@iet.unipi.it)
Università degli Studi di Pisa
Dipartimento di Ingegneria della Informazione: Elettronica, Informatica, Telecomunicazioni
Gruppo di Ricerca in Reti di Telecomunicazioni
http:// wwwtlc.iet.unipi.it

## Slide 2: Quality of service nelle reti a pacchetto
Esigenza di una rete con QoS in grado di assicurare servizi differenziati in base al tipo di traffico e soddisfare le molteplici esigenze dell’utente
Nascita di nuovi servizi:
  Il servizio dipende dallo stato di carico della rete
  Usata la disciplina di coda FIFO
  Applicazioni multimediali
  Applicazioni real-time
Architettura di Internet tratta tutti i pacchetti nello stesso modo (Best Efford), non è in grado di offrire livelli di servizio differenziati

## Slide 3: Quality of service nelle reti a pacchetto
Il concetto di QoS viene identificato con l’insieme delle proprietà che caratterizzano i servizi a livello di rete:
Le architetture proposte dall’IETF per fornire la QoS su reti IP sono:
  Throughput
  Ritardi
  Pacchetti scartati
  Jitter
  Disponibilità delle risorse
  Integrated Services (IntServ)
  Differentiated Services (DiffServ)

## Slide 4: IntServ
Ogni singolo flusso relativo ad un utente è trattato indipendentemente dagli altri
Fornisce garanzie end-to-end quantitative al flusso
Architettura basata su per-flow resource reservation
Usa RSVP che permette alle applicazioni di richiedere risorse e installare per-flow state lungo il path
2 classi di servizio:
  Controlled Load: in caso di rete carica tratto pacchetti simile connessione non prenotata con la rete quasi scarica.
  Guaranteed service: ritardo massimo, banda minima garantiti

## Slide 5: IntServ
Kernel level
Application level
Routing
daemon
RSVP
daemon
Admission
Control
Packet
Scheduler
Packet
Classifier
TC
Supporta AC basato sui flussi e fa pronotazione delle risorse
Classifica i pacchetti e li mappa nelle classi di servizio (coda opportuna dello scheduler)
Decide quali tra i pacchetti in attesa devono essere spediti, offrendo la QoS richiesta
Controlla se posso fare una richiesta e ottenere le risorse esaminando il FlowSpec
sched

## Slide 6: IntServ
Svantaggi
Esplosione della segnalazione RSVP
Prevede che tutti i nodi supportino il modello IntServ
Auspicabile con reti di piccole dimensioni
Non scalabile: tanti per-flow state per ogni nodo quante sono le reservation simultanee

## Slide 7: DiffServ
Dominio DiffServ
offre differenti classi di servizio per supportare vari tipi di applicazioni
supporta l’admission control basato sui pacchetti
non mantiene “soft-state” nei router: scalabile
IntServ non si sviluppa perchè occorre differenziare i servizi in modo più “grossolano” e scalabile.
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B
A
A
A
A
B
A
Boundary Router
Aggregato B
Aggregato A
aggrega i microflussi richiedenti lo stesso tipo di servizio in macroflussi
gestisce gli aggregati di traffico

## Slide 8: DSCP
Differenziazione dei servizi avviene mediante i Per Hop Behavior (PHB)
DSCP (DiffServ Code Point) usato per selezionare il PHB
vers
hlen
DS (Type Service)
Lunghezza totale
identificazione
FLAGS
OFFSET
TTL
Protocol
Header checksum
source IP address
destination IP address
options
padding
8
16
DSCP
CU
Forwarding behavior basato sul DSCP

## Slide 9: Blocchi funzionali di un nodo DS
Traffic Conditioner
Packet
Classifier
Meter
Marker
Shaper /
Dropper
  Seleziona pacchetti e quelli che corrispondono a regole specifiche vanno nel condizionamento
  (B.A./M.F. classifier)
Scrive/riscrive il campo DS con un appropriato DSCP in modo da associare il pacchetto ad uno specifico B.A.
  Ritarda/Scarta pacchetti per conformare il flusso con il profilo del traffico
  Controlla se il flusso è IN-PROFILE o OUT-PROFILE e lo comunica agli altri stadi che applicano condizioni diverse in funzione di questa informazione

## Slide 10: Dominio DiffServ
Classificazione dei macroflussi
Scheduling
EF Queue PHB
AF Queue PHB
BE Queue
AF PHB
EF PHB
BE PHB
DS ingress Boundary Router
Dominio DiffServ
Calssificazione dei microflussi: associo ai pacchetti un BA
Marking: assegno il DSCP per individuare il PHB
Conditioning
Eventuale conditioning del traffico verso altri domini
DS egress Boundary Router
DS Interior
Router
DS Interior
Router

## Slide 11: Classi di Servizio DiffServ
DEFAULT-PHB (DSCP = 000000)
Expedited Forwarding (EF) PHB (DSCP = 101110)
  alta affidabilità
  emula servizio di circuito dedicato
  loss, delay, jitter bassi
  banda assicurata
Assured Forwarding (AF) PHB
100110
011110
010110
001110
High drop
100100
011100
010100
001100
Medium drop
100010
011010
010010
001010
Low drop
AF4
AF3
AF2
AF1
  Assicura che i pacchetti siano instradati con alta probabilità di consegna
  4 classi di servizio indipendenti (AF1, AF2, AF3, AF4)
  3 livelli di “drop precedence” per ogni classe
  Convenzionale BE forwarding behavior, instrado pacchetti senza garanzie prestazionali

## Slide 12: Architettura DS
Dominio DiffServ (insieme di nodi DS)
Regione DiffServ (insieme di domini contigui)
Rete DiffServ (insieme di una o più regioni)
In un dominio DS è necessario il BB, un amministratore delle risorse responsabile:
admission control
gestione delle risorse in modo dinamico
scambio di informazioni con gli altri domini (BB) per ottenere QoS end-to-end
I domini DiffServ scambiano tra loro accordi SLA (Service Level Agreement) per stabilire ammontare di traffico aggregato che attraverserà la frontiera
Provider B
Provider A
SLA

## Slide 13: MPLS
Routing tradizionale minimizza una metrica (numero di hop, costo amministrativo minore…) trascurando informazioni come banda disponibile, tipo del link … problemi di congestione
Per ridurre la congestione e permettere ai due flussi di seguire percorsi diversi è stata proposta l’architettura MPLS

## Slide 14: Forwarding
  Classificazione del traffico negli Edge Router (LER) in classi di equivalenza per il forwarding FEC (Forwarding Equivalence Class)
  Assegnamento di opportune etichette (label) ai pacchetti nei router di bordo
  Forwarding dei pacchetti nei Core Router (LSR) in base alle label e non più in base all’indirizzo di destinazione
In
Lab
-
...
Address
Prefix
171.68
...
Out
I/F
1
...
Out
Lab
30
...
In
I/F
3
...
In
Lab
30
...
Address
Prefix
171.68
...
Out
I/F
1
...
Out
Lab
40
...
In
I/F
3
...
In
Lab
40
...
Address
Prefix
171.68
...
Out
I/F
1
...
Out
Lab
-
...
In
I/F
3
...
171.68
128.68
LSRD
1
2
3
1
2
1
2
3
LSRC
LSRB
LSRA
3
data
171.68.40.24
30
data
171.68.40.24
40
data
171.68.40.24
data
171.68.40.24
171.58
Label swapping

## Slide 15: Label
Layer 2 Header
(PPP, 802.3)
•••
Network Layer Header
and Packet (IP)
MPLS ‘Shim’ Headers (1-n)
1
n
Label
Exp.
S
TTL
4 Byte
Label Stack
Entry Format
Label: Label Value, 20 bit (0-16 reserved)
Exp: Experimental, 3 bit (usato per indicare la CoS)
S: Bottom of Stack, 1 bit (1 = last entry in label stack)
TTL: Time to Live, 8 bit legato al TTL di IP
Si può inserire non una ma una gerarchia di label organizzata sotto forma di pila (stack)
Forwarding avviene solo in base alla prima label dello stack, le altre rimangono invariate,

## Slide 16: Label stacking
Permette di instradare il traffico verso un nodo che non è direttamente collegato
Possibilità di realizzare dei tunnel
LSR3
LSR21
LSR22
LSR4
LSR1
LSR2
R0
P
L2
L4
P
L2
P
L2
L5
P
P
L1
P
P
L2
L3
Push della label che servirà per il forwarding nel tunnel
Traffic Engineering
Tunnel

## Slide 17: Constraint Based Routing (CBR)
Schema di routing che cerca sì percorsi a costo minimo, ma anche che non violino un set di vincoli assegnati
  Possibilità di selezionare un percorso alternativo attraverso Explicit Routing (ERO)
Affinchè MPLS supporti il CBR occorre:
  Realizzare un algoritmo di calcolo dei percorsi (CSPF)
  Estendere i protocolli di routing per trasferire anche le informazioni dei vincoli richiesti (OSPF-TE, …)
Il Traffic Engineering (TE) propone:
  Ottimizzazione delle performance della rete
  Evitare il sovraccarico bilanciando il traffico della rete (TE Resource Oriented)

## Slide 18: Limiti MPLS
Riserva banda in base ad aggregati (FEC) e non in base alle classi di servizio
Anche priorità e preemption sono associati con l’intero LSP e non con le classi di traffico portate dal tunnel
La banda richiesta per un certo LSP verrà condivisa da tutti i DSCP (è non specifica per EF, AFxy, BE)
ordinare traffico all’ingresso (policing)
allocare banda su “per-class-basis”

## Slide 19: DiffServ over MPLS
Ogni classe di servizio in ogni LSR dell’LSP deve ricevere il proprio PHB
Occorre un meccanismo per determinare il PHB dalle label, visto che il DSCP è portato nell’header IP non letto dai LSR
E-LSP (EXP Inferred PHB Scheduling Class LSPs)
L-LSP (Label Only Inferred PHB Scheduling Class LSPs)

## Slide 20: E-LSP
Uso i 3 bit del campo EXP della label per determinare il PHB
  Coda specifica
  Discard priority
Mappaggio EXP-PHB deve essere consistenti in ogni LSR
Uso il campo label per sapere dove instradare il pacchetto
Mappa più classi di servizio su uno stesso LSP

## Slide 21: E-LSP
Egress LER
Ingress LER
LSR
Dominio MPLS-DiffServ
E-LSP
EF
AF
BE
EF
AF
BE
EF
AF
BE
EXP
DSCP
000
BE 000000
001
AF11 001010
101
EF 101110
  Mappa il DSCP nel campo EXP
DSCP
001010
DSCP
001010
EXP
001
EXP
001
  Esamina pack IP allocandogli 1 label che lo instrada nella interfaccia opportuna
Inserisce i pacchetti nelle code opportune

## Slide 22: E-LSP
Vantaggi
Con l’E-LSP il DiffServ over MPLS è simile al DiffServ over IP
Limiti
E-LSP non possono venire stabiliti con interfacce ATM
Un E-LSP supporta al massimo 8 PHB per FEC
Comporta il calcolo di path che soddisfano i constraint di vari PHB anziché uno
Assumendo il default “PHB-EXP mapping” la segnalazione e la distribuzione delle label di MPLS rimane invariato
Vari PHB nello stesso E-LSP semplificano la gestione della rete riducendo il numero di LSP da instaurare

## Slide 23: L-LSP
Setto un singolo LSP per ogni coppia <FEC, BA>
Un LSP per ogni PHB Scheduling Class (PSC)
  PSC = set di PHB con stessa classe di servizio ma drop precedence diversa (tutti gli AF1x, AF2x, AF3x e AF4x nello stesso L-LSP)
  Drop precedence è dedotta dal campo EXP se uso lo shim header o nel CLP se uso interfacce ATM
Uso la label per determinare
  dove instradare il pacchetto
  il PHB da applicare al pacchetto

## Slide 24: L-LSP
Egress LER
Ingress LER
LSR
L-LSP AF1x
Analizzando il campo Label e/o EXP, inserisce il pacchetto nella coda opportuna di quell’LSP
EF
AF
BE
EF
AF
BE
EF
AF
BE
Stabilisce binding label-FEC-PSC
Mappa il DSCP nel campo label che lo mette sul proprio LSP
DSCP
DSCP
EXP
label
EXP
label
300
BE
131.115/16
200
AF1x
131.115/16
100
EF
131.114/16
Label
DSCP
Add IP

## Slide 25: L-LSP
Vantaggi
Un set di L-LSP supporta tutti i 64 PHB
L’incremento del numero di LSP sulla rete porta una complessità maggiore nel gestire la rete
Permette di calcolare path ottimizzati per quel PSC
L-LSP possono essere stabiliti tra interfacce ATM
Limiti
Stabilire binding label-FEC-PHB per la creazione dinamica di L-LSP non è supportato senza nuove stensioni e la configurazione manuale comporta complessità

## Slide 26: Trial DiffServ over MPLS
MA/LER-DS
MA/LER-DS
LSR-DS
LSR-DS
LSR-DS
Host 1
Host 2
BB
SNMP
PEP
IWU
TEST
RSVP-TE
IWU
H.323
IWU
RSVP
Local AC
AC Admission Control
NET DB Network Topology Database
PCS Path Computation System
PDP Policy Decision Point
PEP Policy Enforcement Point
IWU Inter Working Unit
Bandwidth Broker
NET
DB
PDP
AC
SNMP
PCS
BBs di domini vicini
COPS
COPS

## Slide 27: Trial DiffServ over MPLS
policing decision
in conseguenza di richieste di ammissione di flussi
per intervento diretto dell’amministratore di rete
Instaurazione degli LSP
in fase iniziale basandosi sui SLA stabiliti con i client
Piano Controllo responsabile
dell’admission control
Piano Dati
provvede al mapping e forwarding dei flussi nei DS PHB/LSP
mantenimento SLA

## Slide 28: Sviluppi futuri
Comunicazione interdominio:
  tra BBs come nel caso DS classico
  sessioni RSVP-TE tra BR di domini diversi
Interworking MPLS con DiffServ
  interworking RSVP-TE –– COPS
Bandwidth Broker
  Path Computation System
    CSPF
    algoritmi per la diversità
  estensione di COPS per portare l’ERO