## Slide 1: Integrazione tra le reti GSM e Internet: progettazione e implementazione di un nuovo servizio USSD in JAIN MAP
Maurizio Bonuccelli
Francesca Martelli
Francesca Lonetti

## Slide 2: Sommario
Rete GSM
  architettura del sistema
  protocollo MAP
  servizi USSD
Iniziativa JAIN
  obiettivi
  JAIN MAP API
Nuovo servizio sviluppato
  obiettivi
  funzionamento
Sviluppi futuri

## Slide 3: Architettura del sistema GSM
4 sottosistemi
  MS (Mobile Station)
  BSS (Base Station Sub-system)
  NSS (Network Switching Sub-system)
  NMC (Network Management Center)
MSC
VLR
HLR
GMSC
AuC
gsmSCF
BSS
NMC
OMC
Reti Esterne
Operatore
MSC
VLR
EIR
BTS
BTS
NSS
BSC
MS

## Slide 4: Protocolli GSM
MAP (Mobile Application Part)
  ultimo strato dello stack SS7 per la comunicazione all’interno del NSS
  gestione della mobilità e dei servizi supplementari
MTP
A
Abis
Um
Livello1
LAPDm
Livello1
LAPD
RR
RR
SCCP
Livello1
LAPDm
RR
MM
CM
MTP
SCCP
TCAP
MAP
MS
BTS
MSC
BSC
HLR
BSSMAP
MM
CM
TCAP
MAP
ISUP
TUP
Livello1
MTP
LAPD
SCCP
RR
BSSMAP

## Slide 5: Struttura di MAP
Dialogo MAP (servizi e primitive)
Servizi di MAP
  servizi comuni
  servizi specifici
    mobility services
    operation and maintenance services
    call handling services
    short message service
    supplementary services
ENTITA' FUNZIONALE A
TCAP
Request
MAP Service User
(Mittente)
MAP Service User
(Destinatario)
MAP Service Provider
MAP Service Provider
Confirm
Response
Indication
ENTITA’ FUNZIONALE B

## Slide 6: USSD: Unstructured Supplementary Service Data
Scambio di informazioni tra utente e applicazioni nella rete GSM
Invocazione di servizi supplementari
Implementazione di servizi non standardizzati
Servizi USSD Network Initiated
Servizi USSD Mobile Initiated
  stringa inferiore a 182 caratteri avente il seguente formato
  START | SC | * | SI | #
Applicazione eseguita su MSC, VLR, HLR
Camel e gsmSCF
HLR inoltra al gsmSCF le richieste di servizi USSD tramite MAP

## Slide 7: JAIN (Java APIs for Integrated Networks)
Scopo del progetto: integrare reti wireline, wireless e IP
JAIN SS7 API
  JAIN MAP API
  componente listener
  componente provider
Modello analogo a MAP
  scambio dati tra listener e provider
tramite primitive (4 tipi)

## Slide 8: JAIN MAP API
4 funzionalità
  Message Session Capability implementa il servizio USSD di MAP
Operazioni della Message Session Capability
  Session Open
  Session Data
  Session Close
Concetto di sessione
  Outgoing session
  Incoming session

## Slide 9: Il nuovo servizio: obiettivi
Partecipare al progetto JAIN creando un servizio per utenti GSM e integrando reti GSM e Internet
Permettere all’utente GSM di effettuare il login su un host remoto e attivare su questo un’applicazione dal proprio cellulare
  permettere l’interazione tra l’utente e l’applicazione
  utilizzare il servizio USSD e le JAIN MAP API (Message Session Capability) per realizzare l’interazione con l’utente GSM
Garantire sicurezza nelle operazioni

## Slide 10: Il nuovo servizio: idea
Formato della stringa USSD: *134*#
Interfaccia con le JAIN MAP API
  incoming session: ricezione stringa USSD proveniente da MS
  tramite primitive MAP tradotte dal JainProvider in primitive JAIN
  il default_listener riconosciuto il service code (134), crea uno specifico handler_listener (SecureClient)
  session data per richiedere i dati dell’utente
Interazione col server (scelta di una connessione)
Stringa USSD
JAIN
gsmSCF
GSM
Risultato applicazione
HLR
Stringa USSD
Risultato applicazione
Risultato applicazione
Richiesta

## Slide 11: Il nuovo servizio: inizializzazione
Registrazione degli utenti
Registrazione dei server
  scambio dei certificati con chiave pubblica (keytool e keystore)
  accordo sul numero della porta su cui il server accetta la connessione
Aggiornamento strutture dati nell’HLR e nel database del server (JDataStore)

## Slide 12: Il nuovo servizio: funzionalità

## Slide 13: Il nuovo servizio: il nodo gsmSCF
Login e password criptate
Creazione firma digitale
Ricezione stringa USSD
Richiesta dati all’utente
Invio dati al server
Autenticazione
utente-server
Richiesta parametri
Risultato applicazione
Richiesta parametri all’utente
Invio risposta all’utente
Creazione messaggio errore
SI
NO

## Slide 14: Il nuovo servizio: il nodo server
Autenticazione
Verifica firma
NO
NO
NO
Login e password decifrate
Ricezione dati
Autorizzazione
Creazione messaggio errore
Esecuzione applicazione
Invio risposta al gsmSCF
Richiesta parametri
SI
SI
SI

## Slide 15: Sicurezza nelle comunicazioni
Uso di crittografia a chiave pubblica
  algoritmo RSA
Uso di firma digitale
  funzione hash SHA
Chiave
privata
gsmSCF
Chiave
pubblica
gsmSCF
Firma
Funzione
hash
Message
digest
gsmSCF
server
?
Rete
Chiave privata
del server
Messaggio
gsmSCF
Messaggio criptato
Rete
Chiave pubblica
del server
Chiave privata
del server
Msg
Msg
server
Msg criptato

## Slide 16: Autenticazione
JAAS (Java Authentication and Authorization Service)
Creato un proprio modulo di autenticazione
  valore hash delle password memorizzato nel database del server
Server remoto
File di configurazione JAAS: module.conf
class ConnectionManager { ....
run() { ....
lc = new LoginContext("AppServer", AppCallbackHandler);
lc.login();
... } ...
}
AppServer {
remoteServer.module.AppLoginModule required debug=true;
}
LoginContext
Applicazione
NTLoginModule
UnixLoginModule
NT
Authentication
..........
…..
Unix
Authentication
AppLoginModule
AppLoginModule
Autenticazione
Autenticazione

## Slide 17: Uso del subject
Creazione del subject (utente autenticato) con gli associati principals
Uso di file di policy che specificano i permessi dei principals
grant codeBase “URL”, grant codebase “file:G:/Action.class”,
principal principalClass “principalName”, principal AppPrincipal “DefaultUser” {
principal principalClass “principalName”, Permission java.io.FilePermission
…………{ “D:/DefaultApplication.class”, “execute”; permission Type “name”, “action”; };
permission Type “name”, “action”;
      ………………
      };

## Slide 18: Autorizzazione

## Slide 19: Interazione utente-server
Richiesta dei parametri dell’applicazione all’utente GSM e relative risposte

## Slide 20: Sul server
Uso di thread
  gestire contemporaneamente più richieste di servizio
  meccanismi di sincronizzazione tra thread permettono
  l’esecuzione di applicazioni in mutua esclusione
Semplice configurazione delle applicazioni utente
Piattaforma Windows (facile estensione del servizio per piattaforme Unix)

## Slide 21: Esecuzione applicazione

## Slide 22: Sviluppi futuri
Testare l’attivazione di applicazioni più complesse
Estendere il servizio realizzato ad un servizio di telnet attivabile da cellullare
Prevedere la trasmissione cifrata di ulteriori informazioni
Studiare il problema della sicurezza nell’integrazione della rete GSM con Internet
  rendere più sicuro il traffico tra le entità centrali della rete GSM

## Slide 23: Possibile soluzione
Doppia cifratura dei dati: criptare i dati con RC5 e chiave Kc tra BTS e gsmSCF
RC5
SIM card
ME
gsmSCF
A5
RC5
Kc
A5
Kc
Kc
Kc

## Slide 24: Sicurezza nel GSM
riservatezza dell’identità dell’abbonato
autenticazione
comunicazione cifrata dei dati
tra BTS e MS con A5 e Kc
INFO
GEN.
RAND
Ki
INFO CIFRATE
A5
A5
A8
A8
Kc
Kc
INFO
RAND
Ki
Richiesta
accesso
Tratta radio
MS
Rete GSM
(IMSI)