## Slide 1: Temporal Video Transcoding Algorithms
Project Group:
M. Bonuccelli
L. D’Amaro
F. Lonetti
F. Martelli
Pisa, 19 Novembre 2003

## Slide 2: Overview
Video Coding features
Video Transcoding
Implemented Temporal Video Transcoding Algorithms
Evaluation
Future work

## Slide 3: Coding a Video Sequence
Notes: Normalmente una sequenza video compressa è divisa ricorsivamente in Gruppi di Immagini, Immagini, Slice, Macroblocchi (di 1616 pixel) e Blocchi (di 88 pixel).

## Slide 4: YCbCr format and subsampling

## Slide 5: Video Compression
Most coding video standards are based on the same hybrid framework (DCT/MCP)
  Intraframe coding: spatial redundancy within a frame is removed by DCT (Discrete Cosine Transform) over the blocks
  Interframe coding: temporal redundancy among frames is removed by MCP (Motion Compensated Prediction) over the macroblocks
Notes: La maggior parte degli standard di compressione video sono basati sulla stessa struttura ibrida, comprendente una codifica intraframe per rimuovere le ridondanze spaziali all’interno di uno stesso frame operazione svolta col supporto fondamentale della Trasformata Discreta del Coseno, e una codifica interframe per eliminare le ridondanze temporali tra frame grazie alla Predizione Compensata del Moto.

## Slide 6: Frame Types
I-frames (intra-frames)
P-frames (forward predicted frames)
B-frames (bi-directional predicted frames)
Group of Pictures (GOP)
Notes: Esistono tre tipi di codifica delle immagini:
I-frame, in cui tutti i macroblocchi sono sottoposti a codifica intraframe;
P-frame, in cui i macroblocchi possono essere compressi anche con codifica interframe col precedente I-frame o P-frame come frame di riferimento;
B-frame, simili ai P-frame, ma che possono avere come frame di riferimento anche il successivo I-frame o P-frame

## Slide 7: Intraframe Coding
It consists of the following steps:
  DCT
  Quantization
  Entropic coding:
    Zig-Zag Scan
    Run Length Coding
    Variable Length Coding
Notes: La Codifica Intraframe consiste delle seguenti trasformazioni:
– La Trasformata Discreta del Coseno opera una trasformazione invertibile dei blocchi dal dominio spaziale a quello delle frequenze spaziali; il risultato è un blocco di coefficienti rappresentanti ognuno il contributo di una determinata frequenza spaziale, e tipicamente i coefficienti a bassa frequenza (in alto a sinistra) hanno valori maggiori di quelli ad alta frequenza (in basso a destra); avere a disposizione il blocco dal punto di vista dello spettro di frequenza è importante, in quanto è molto più facile individuare l’informazione che può essere eliminata; infatti l’occhio umano è più sensibile alle basse frequenze spaziali, ed una distorsione introdotta nella codifica delle alte frequenze risulta poco percettibile.
– La Quantizzazione è l’operazione che introduce l’errore maggiore, in quanto opera un cambiamento di scala dei coefficienti DCT; si tratta infatti di una divisione per un intero positivo con arrotondamento e comporta quindi errori non recuperabili; il risultato è un blocco con l'informazione perlopiù concentrata in pochi coefficienti non nulli a bassa frequenza; variando i parametri di quantizzazione è possibile impostare il fattore di compressione e quindi anche la qualità video.
La Codifica Entropica scandisce a zig-zag i vari blocchi per ottenere una sequenza con lunghe sottosequenze di zeri; la Run Length Coding codifica le ripetizioni consecutive dello stesso simbolo con una sua sola occorrenza seguita da un contatore indicante il numero di ripetizioni; infine la Variable Length Coding ricodifica tutte le sequenze di simboli riassegnando a quelle statisticamente più presenti le rappresentazioni più corte.

## Slide 8: Interframe Coding
It consists of coding only the differences with a reference frame:
  Motion Vector: indicates the reference frame area most similar to the macroblock to code
  Prediction Errors: the differences between the best match area and the macroblock are coded in the same manner of the intraframe coding
Notes: La Codifica Interframe consiste nel codificare solo le differenze rispetto ad un frame di riferimento. In particolare per ogni macroblocco si codifica:
–il Vettore di Moto, che indica nel frame di riferimento l’area più assomigliante al macroblocco;
-gli Errori di Predizione, ovvero le differenze tra quell’area e il macroblocco, compressi con codifica intraframe

## Slide 9: Motion Estimation
It searches the best match of a macroblock in the reference frame within a search region
The best match is that one having the minimum SAD (Sum of Absolute Differences) value
Notes: La Motion Estimation si occupa di trovare, nel frame di riferimento all’interno di una regione di ricerca, l’area che più assomiglia al macroblocco, ovvero quella con misura di distorsione minore. Tipicamente come misura di distorsione si utilizza la SAD, la Somma delle Differenze Assolute.

## Slide 10: Motion Estimation Algorithms
The Full Search algorithm computes the SAD values of all possible matching areas in the search region
It is the most computational complex motion estimation algorithm (it requires about 60-70% of video compression total time)
There are other faster algorithms
Notes: L’algoritmo base della Motion Estimation è la Full Search, un algoritmo di ricerca esaustivo che calcola la SAD per tutte le possibili aree nella regione di ricerca. La Full Search è l’algoritmo di Motion Estimation più complesso computazionalmente e richiede dal 60 al 70% del tempo totale della compressione video.
Sono stati proposti moltissimi algoritmi di Motion Estimation veloce, che riducono drasticamente la complessità computazionale rispetto alla Full Search. Questi algoritmi si basano sulla riduzione del numero delle aree da testare, e quindi possono avere una qualità inferiore a quella della Full Search.

## Slide 11: Rate Control
By using fixed quantization parameters, the compressed video sequence has a variable bit rate;
  this may cause buffer underflow or overflow
The rate control concerns about the computation of quantization parameters in order to adapt the video streaming bit rate with the channel bandwidth
It computes the complexity estimation of the current frame by using that one of previous frame
Notes: Utilizzando parametri di quantizzazione fissi si ottiene una sequenza video compressa a bit-rate variabile, che può però causare un buffer underflow o overflow.
Il Rate Control si occupa di adattare il bit-rate del flusso video alla banda del canale; prima alloca il giusto numero di bit per il singolo frame, e poi in base alla complessità del frame calcola i parametri di quantizzazione da utilizzare.
Siccome la complessità dei frame è calcolabile solo dopo averli compressi, il Rate Control compie una stima della complessità dell’immagine corrente in base alla complessità calcolata dell’immagine precedente dello stesso tipo.

## Slide 12: Video Transcoding
It is a process in which a compressed video is converted in another one with:
  Different format
  Different frame resolution (spatial transcoding)
  Different video quality (quality transcoding)
  Different frame rate (temporal transcoding)
A video transcoder takes as input a compressed video stream from which it can extract data in order to encode the output video stream
Notes: Il Video Transcoding è un processo in cui un video compresso viene convertito in un altro con differente formato, risoluzione delle immagini, frame rate e/o qualità video.
Diversamente da un encoder video convenzionale, un transcoder video prende in input un video già compresso da cui può estrarre parametri e statistiche per codificare il video di output, senza doverle ricalcolare.

## Slide 13: Spatial Transcoding
It consists of reducing the frame resolution of the input video stream
There are two types of spatial transconding:
  Subsampling 2:1
  Arbitrary sampling
In both approaches it is necessary to recompute the motion vectors and the prediction errors by combining and scaling the original ones
Notes: Il Transcoding Spaziale consiste nel ridurre la risoluzione delle immagini del video di input.
Ne sono stati studiati due tipi: quello con sottocampionamento 2:1 sia in orizzontale che in verticale, dove ogni nuovo macroblocco è ottenuto da esattamente 4 macroblocchi originali, e quello con sottocampionamento arbitrario.
In entrambi, è necessario ricalcolare i vettori di moto e gli errori di predizione combinando e riscalando quelli originali.

## Slide 14: Quality Transcoding
It consists of decreasing the video stream bit rate by reducing the video quality without changing the frame rate or the frame resolution
It can be performed by a specific Rate Control function, where the complexity of the current frame, instead of being estimated, can be directly extracted from the input video
Notes: Il Bit-Rate Transcoding consiste nel diminuire il bit-rate del flusso video, riducendo la qualità senza cambiare il frame rate o la risoluzione delle immagini.
Può essere realizzato da un Rate Control specifico, che invece di stimare la complessità dell’immagine corrente sulla base della complessità del frame precedente, come avviene nel Rate Control convenzionale, può calcolare direttamente la complessità che l’immagine stessa ha nel video compresso di input.

## Slide 15: Temporal Transcoding
It consists of dropping some frames in order to obtain the desired frame-rate, without decreasing the video quality. Then it is needed:
  to recompute the motion vectors not still valid (because they point to discarded frames)
  to recompute the prediction errors
  to choose the frames to be skipped
Notes: Il Transcoding Temporale consiste nello scartare alcuni frame, e quindi è necessario ricalcolare i vettori di moto non più validi, ovvero che puntano ai frame scartati. I nuovi vettori di moto possono essere ottenuti interpolando quelli dei frame scartati tra il frame corrente e il precedente non scartato. In seguito vanno ricalcolati gli errori di predizioni in base ai nuovi vettori di moto.

## Slide 16: General Transcoder Architecture

## Slide 17: Transcoder Implementations
Parallel
    Sockets
    Threads
    Shared memory
  Drawback with only one CPU: it is slower because of context switch time
Sequential

## Slide 18: Temporal Transcoding Issues
By dropping frames it is needed:
to recompute the motion vectors no more valid, because they point to discarded frames (motion vector composition)
to recompute the prediction errors
to choose the frames to be skipped (frame-rate control)

## Slide 19: Motion Vector Composition
A candidate motion vector is chosen by composing the motion vectors of all dropped frames between the current frame and the last not dropped frame
The new motion vectors are obtained by searching around the candidate within a restricted search area (refined search)

## Slide 20: Motion Vector Composition (2)
If the motion vector is (0,0) it is not needed to compose the candidate motion vector nor to do the refined search
The new motion vector is set equal to that one of the same macroblock in the previous frame

## Slide 21: Motion Vector Composition Algorithms
Bilinear Interpolation
Telescopic Vector Composition
Forward Dominant Vector Selection
Activity Dominant Vector Selection

## Slide 22: Bilinear Interpolation
MVint=(1-)(1-)MV1+(1-)MV2+(1-)MV3+MV4

## Slide 23: Telescopic Vector Composition

## Slide 24: Forward Dominant Vector Selection
Select the motion vector of the macroblock having the largest intersection area

## Slide 25: Activity Dominant Vector Selection
Select the motion vector of the macroblock with the highest number of non-zero quantized DCT coefficients

## Slide 26: Prediction Errors Computation
The prediction errors must be computed according to the new motion vector
The standard way to compute:
  Difference between current macroblock and reference area in the not skipped frame, coded with usual DCT and quantization
But, statistically, in the video sequences there is high percentage of macroblocks with null motion vector

## Slide 27: Prediction Errors Computation (2)
Case: null motion vector
  Q[DCT(ets)] = Q[DCT(et)]+Q[DCT(et-1)]

## Slide 28: Prediction Errors Computation (3)
Case: non-null motion vector
It is needed to recompute Q[DCT(et-1)]
 additional error of re-encoding

## Slide 29: Effect of Error Re-encoding
Amassment
 Quality degradation
Solution: error compensation

## Slide 30: Frame Rate Control
It decides what frames are to skip in order to obtain a desired frame rate
Motion Activity:
We used two strategies:
  Dynamic Frame Skipping
  Frame Skipping Control

## Slide 31: Dynamic Frame Skipping
Current Frame Motion Activity > Threshold
   frame should not be skipped
Threshold = Motion Activity of the previous frames/Number of frames that can be transcoded
In our implementation we consider also the buffer occupancy
  If less than 20% the frame is transcoded
  If greater than 80% the frame is skipped

## Slide 32: Frame Skipping Control
> TFSC
 frame should not be skipped

## Slide 33: Frame Skipping Control (2)
Dynamic TFSC
  bout > bt increase TFSC by Tstep
  bout < bt decrease TFSC by Tstep
  where
    bt is the target bit-rate
    bout is the instantaneous output bit-rate
In our implementation we consider also the buffer occupancy

## Slide 34: MVC Algorithms Evaluation

## Slide 35: Temporal Transcoder Evaluation

## Slide 36: Future Work
Propose new frame skipping strategies
Performance evaluation of our algorithms in different settings
Investigate the video transcoding problems in real-time settings
Propose new algorithmic and/or architectural solutions