## Slide 1: WCET per Motorola PowerPC 56x
- Tesi di Laurea -
Candidato:
Marco Minniti

## Slide 2: Argomenti:
Introduzione all’analisi di WCET
Cenni sull’architettura PowerPC
Presentazione del problema e sua scomposizione
Modulo REGMAKER
Modulo TIMEMAKER
Lavoro svolto
Lavoro da svolgere

## Slide 3: Definiamo il concetto di WCET
Calcola il limite superiore per il tempo di esecuzione di un frammento di codice di una data applicazione.
Puntualizzazioni:
Tempo di esecuzione = Tempo impiegato dal processore
HARDWARE-DEPENDENT
Limite superiore = STIMA; non è garantito un risultato esatto

## Slide 4: A cosa serve l’analisi di WCET
I risultati sono utilizzati per legittimare la correttezza temporale dei sistemi Real-Time (VALIDATION)
- Permette l’esecuzione di test di schedulabilità a priori verificando la terminazione dei tasks di un’applicazione entro le deadline assegnate
- Facilita lo sviluppo del processo di scheduling effettivo consentendo di allocare opportunamente il tempo di CPU ai tasks stessi
Consente di stimare le prestazioni dei microprocessori (PERFORMANCE)
- La stima può essere basata ad esempio sul numero di cicli macchina richiesti per eseguire le singole istruzioni

## Slide 5: Fattori determinanti il WCET
Uno stesso frammento di codice può avere differenti WCETs in contesti applicativi diversi
APPLICATION-DEPENDENT
Esistono molte possibili sequenze nelle azioni del programma dovute principalmente alle istruzioni che ne alterano il flusso sequenziale come cicli, salti, etc. (program paths)
PATH-ANALISYS
Le caratteristiche architetturali della macchina hanno notevole influenza sulla stima ed anch’esse possono condurre ad un’esecuzione out-of-order delle istruzioni(pipeline, cache, etc.)
HISTORY-DEPENDENT
Sussiste una forte dipendenza dai dati di ingresso e dalle operazioni di compilazione del codice
DATA-DEPENDENT

## Slide 6: Specifiche richieste all’analisi di WCET
Le stime prodotte sui limiti superiori dei tempi di esecuzione devono essere essenzialmente:
SICURE (SAFE)
-Non deve essere sotto-stimato il caso peggiore-
SEVERE(TIGHT)
-Risultati eccessivamente pessimistici aumentano il tempo di CPU riservato al task ed alzano la probabilità di assegnazione inefficiente ed errata delle risorse-

## Slide 7: Specifiche richieste all’analisi di WCET
Data la difficoltà nel fornire un risultato esatto é preferibile ricercare un compromesso (TRADE-OFF) tra precisione e complessità
0
time
BCET attuale
WCET attuale
Possibili tempi di esecuzione
Stime WCET SAFE
Stime BCET SAFE
TIGHTER
TIGHTER

## Slide 8: Come stimare il WCET
ANALISI DINAMICA
-La misura verrebbe effettuata mandando in esecuzione il programma sulla specifica macchina fornendo tutti i possibili valori di ingresso
-L’approccio é ovviamente NON FATTIBILE!!!
ANALISI STATICA
-Si estrapola l’approssimativo WCET dal codice sorgente predicendo i valori ed il comportamento del programma che potrebbero verificarsi a tempo di esecuzione

## Slide 9: Cenni sull’architettura PowerPC(1)
L’architettura PowerPC consiste di 3 livelli:
UISA(User Instruction Set Architecture): definisce il set di istruzioni base per l’utente, i registri, i tipi di dati, il modello delle eccezioni in virgola mobile, il modello della memoria e quello di programmazione per ambienti monoprocessore
VEA(Virtual Environment Architecture): descrive il modello di memoria per ambienti multiprocessore e definisce le istruzioni di controllo della cache
OEA(Operating Environment Architecture): definisce il modello di gestione della memoria, i registri del livello supervisore, caratteristiche di sincronizzazione e modelli delle eccezioni

## Slide 10: Cenni sull’architettura PowerPC(2)
Caratteristiche:
Il formato delle istruzioni é a 3 registri; uno per il destinatario e due per gli operandi sorgente
Definisce operazioni registro-registro per la maggior parte delle istruzioni
Il processore possiede 2 livelli di privilegio: supervisore ed utente
L’indirizzo effettivo(EA) é un indirizzo a 32 bits calcolato dal processore quando esegue un accesso in memoria, un’istruzione di salto o il prelevamento dell’istruzione sequenzialmente successiva

## Slide 11: Cenni sull’architettura PowerPC(3)
L’architettura supporta 2 metodi principali di indirizzamento:
Registro indiretto con indice immediato
EA = (rA | 0) + offset
Registro indiretto con indice
EA = (rA | 0) + (rB)

## Slide 12: Presentazione del problema(1)
OBIETTIVO:
Sviluppare uno strumento software per la stima del tempo di esecuzione su microprocessori RISC (MPC 56x)
L’attenzione verrà focalizzata sulla stima di applicazioni su microcontrollori per sistemi dedicati Real-Time (RT embedded system); in particolare codice per il controllo
PROBLEMA:
Tale codice é prodotto mediante processi di sintesi automatica, che ne aumentano fortemente la complessità, con l’obiettivo di generare codice efficiente

## Slide 13: Presentazione del problema(2)
Punto debole nella produzione del codice:
-modo con cui avviene la sua generazione automatica-
Infatti:
COMPLESSITA’ DELLE MODERNE ARCHITETTURE
NON CONSENTE DI VALUTARE IN MODO SUFFICIENTEMENTE ACCURATO IL TEMPO DI ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI
Inoltre:
OTTIMIZZAZIONE PROCEDE RIDUCENDO IL NUMERO MEDIO DI SALTI CHE OGNI CAMMINO DEL CODICE PRESENTA
I RISULTATI NON TENGONO CONTO DEI MECCANISMI INTERNI CHE DIFFERENZIANO LE VARIE ARCHITETTURE (LIMITE)

## Slide 14: Presentazione del problema(3)
Obiettivo specifico del lavoro:
AFFIANCARE ALLA PRODUZIONE AUTOMATICA DEL CODICE LA POSSIBILITA’ DI TENERE CONTO DEI MECCANISMI HARDWARE PIU’ IMPORTANTI
con il duplice intento di:
-VERIFICARE L’EFFICIENZA DEL CODICE -
- INDIRIZZARE IL COMPILATORE PER OTTIMIZZARE L’EFFICIENZA DEL CODICE -

## Slide 15: Presentazione del problema(4)
Per raggiungere tali obiettivi é stato sviluppato uno strumento software di simulazione temporale del codice composto principalmente da due MODULI:
REGMAKER
-che permette di suddividere in unità atomiche di esecuzione (BLOCCHI) il codice oggetto-
TIMEMAKER
-che calcola i tempi di esecuzione sfruttando le dipendenze tra i blocchi-

## Slide 16: Scomposizione del problema(1)
CODICE SCRITTO IN
LING. AD ALTO LIV.
C++
CODICE OGGETTO
PER MPC56X
REGMAKER
PARSING
CODICE OGGETTO
SUDDIVISO IN BLOCCHI
TIMEMAKER
WCET
SEQUENZA DI ESECUZIONE
BLOCCHI INSERITA MANUALMENTE
OTTENUTO MEDIANTE
TOOL POWERPC-ELF
EFFETUATO TRAMITE FILE
DI SPECIFICA REDATTO CON LING.
SLD

## Slide 17: Regmaker(1)
Funzione del modulo:
Generare un file contenente il codice macchina suddiviso in blocchi
Produrre la sequenza dei blocchi da mandare in esecuzione
Precisazioni:
-BLOCCHI = Unità composte da istruzioni eseguite in modo sequenziale senza interruzioni sfruttando, quindi, le caratteristiche della pipeline (non vengono considerate le interruzioni asincrone)

## Slide 18: Regmaker(2)
Descrizione componenti:
CODICE OGGETTO IN INGRESSO
- File contenente il codice assembler del programma da analizzare; é in forma binaria ed é stato ottenuto mediante compilazione con apposito tool (PowerPC-Elf); ha la struttura di un file ELF -
MODULO PER LE OPERAZIONI DI PARSING
- Si avvale del file di specifica per la costruzione dell’automa con cui effettuare il riconoscimento delle istruzioni; tale file é stato compilato in linguaggio SLED (Specification Language for Encoding and Decoding Machine Instructions) -

## Slide 19: Regmaker(3)
Descrizione generale del funzionamento:
1^ analisi del codice: individuazione dei punti di salto delle istruzioni di controllo del flusso presenti nel codice
2^ analisi del codice: determinazione dei blocchi, individuazione delle procedure presenti e delle relazioni SEQUENZIALI fra i blocchi
3^ analisi del codice: determinazione delle relazioni NON SEQUENZIALI fra i blocchi
Analisi delle relazioni individuate tra i blocchi e riconoscimento di alcune strutture fondamentali presenti nel codice
Creazione dei files contenenti i risultati

## Slide 20: Regmaker(4)
Analisi
Vengono riconosciute ed analizzate le istruzioni che alterano il flusso sequenziale e che permettono di individuare dove terminano e di conseguenza dove iniziano i blocchi
Vengono prodotte, elaborate e salvate in un formato compatibile all’uso successivo le informazioni tratte dalle strutture dati aggiornate durante l’elaborazione

## Slide 21: Regmaker(5)
Precisazioni:
La sequenzialità dei blocchi é da considerarsi ragionevole in tutti i casi fatta eccezione per quei particolari costrutti che alterano il normale flusso esecutivo: costrutti condizionali, cicli e chiamate di procedure
Nel caso particolare di costrutti iterativi (CICLI) é opportuno, in fase di stima temporale, lasciare all’utente la possibilità di immettere un valore presunto riguardante il numero iterazioni da eseguire (grado di libertà)
All’interno del modulo sono state costruite apposite funzioni per il riconoscimento di tali costrutti

## Slide 22: Regmaker
#include "timerlog.h“
#define NUMELEMS 200
#define MAXDIM (NUMELEMS+1)
..........
void Exchange(int *a, int *b);
int Array [MAXDIM];
/* BubbleSort */
void sort()
{ int Sorted;
int Temp, LastIndex, Index, i;
print_block(37);
for (i = 1; i <= NUMELEMS-1; i++) {
print_block(38);
Sorted = TRUE;
for (Index = 1; Index <= NUMELEMS-1; Index ++) {
print_block(39);
if (Index > NUMELEMS-i) break;
print_block(40)
if (Array [Index] > Array [Index + 1]) {
print_block(41);
Exchange(&Array[Index], &Array[Index+1]);
print_block(42);
Sorted = FALSE;
}
print_block(43);
}
print_block(44);
if (Sorted)
break;
print_block(45);
}
print_block(46);
}
10010100001000011111111111010000
1111100000010000000001010100110
..........
111000011000000000000000100101
1001000000000000000000000000001
111011011000000000000000000001
……….
111000011000000000000000100110
1001000000000000000000000000001
……….
stwu 1,-48 (1)
mflr 0
……….
li 3 ,37
bl print_block
……….
li 3, 38
bl print_block
……….
# mem = 0114 blocco 014
9421FFD0
7C0802A6
..........
38600025
48000001
# mem = 0158 blocco 016
38600026
48000001

## Slide 23: Timemaker(1)
Funzione del modulo:
Produrre una stima temporale della esecuzione di un frammento di codice
Considerazioni:
L’elemento comune al variare del tipo di pipeline e del set di istruzioni assembler é il concetto di DIPENDENZA
Le dipendenze hanno un effetto deleterio sull’obiettivo principale di tenere la pipeline piena in modo da raggiungere le massime prestazioni (RAW, WAR, WAW)
Occorre un “modello globale delle dipendenze” che rappresenti sia le dipendenze esistenti in una sequenza specifica di istruzioni sia i meccanismi presenti nella microarchitettura

## Slide 24: Timemaker(2)
Si tratta quindi di definire:
- Un modello di pipeline basato su un grafo globale delle dipendenze (GDG, Global Dependencies Graph) -
GDG = struttura dati che modella sia la sequenza di istruzioni assembler sia il modello di esecuzione adottato dalla microarchitettura; é un grafo DIRETTO e ACICLICO.
Due sono le direzioni privilegiate di espansione del grafo:
-VERTICALE-
rappresenta il susseguirsi delle istruzioni all’interno della CPU
-ORIZZONTALE-
rappresenta il TEMPLATE delle istruzioni

## Slide 25: Timemaker(3)
Che cos’é il TEMPLATE di un’istruzione?
E’ l’insieme delle fasi che compongono l’istruzione stessa ovvero la rappresentazione delle risorse che tale istruzione dovrà utilizzare
Considerazioni:
- Ogni processore possiede un’insieme di istruzioni macchina; queste possono variare anche ampiamente ma le istruzioni fondamentali sono sempre presenti. Le fasi possono essere comuni a più istruzioni (i.e. CARICAMENTO) oppure peculiari per alcuni tipi di queste -

## Slide 26: Timemaker(4)
Rappresentazione di un TEMPLATE generico
FASE n : CICLI
DLY : CICLI
MTX : 0
FASE n : CICLI = Stadio di attraversamento della pipeline e numero di cicli necessari a farlo (sono 4 nel caso specifico per le 4 fasi: IF, ID, EX, WB)
DLY : CICLI = Vincolo che impone il tempo minimo di esecuzione in una fase; l’inizio di ogni fase avviene almeno dopo CICLI dall’inizio della stessa fase nell’istruzione precedente
MTX : 0 = L’inizio di una fase può avere inizio solo quando l’istruzione precedente é uscita dal corrispondente stadio di pipeline

## Slide 27: Timemaker(5)
Descrizione generale del funzionamento
Con i dati in ingresso (codice da analizzare suddiviso in blocchi e la sequenza di esecuzione degli stessi) si procede in due fasi distinte
1^ FASE – Creazione del GDG per ogni singolo blocco –
Creazione della rappresentazione sul grafo del template delle istruzioni presenti nel blocco (questo dipende dalla classe di appartenenza)
Inserimento delle dipendenze presenti nella sequenza delle istruzioni
Inserimento (o eliminazione) di dipendenze dovute alle peculiarità della microarchitettura considerata
2^ FASE – Creazione GDG dell’intera esecuzione rispettando la sequenza dei blocchi –
Inserimento delle dipendenze esistenti tra blocchi distinti nella sequenza delle istruzioni
Inserimento (o eliminazione) di dipendenze dovute alle peculiarità della microarchitettura considerata, riguardanti blocchi distinti

## Slide 28: Timemaker(6)
Ottenuto il GDG completo di tutte le informazioni necessarie dopo le due fasi descritte si passa alla STIMA TEMPORALE del TEMPO di ESECUZIONE
TROVARE IL CAMMINO PIU’ LUNGO ALL’INTERNO DEL GRAFO DELLE DIPENDENZE GLOBALI
NUMERO DI CICLI MACCHINA RICHIESTO PER COMPLETARE L’ESECUZIONE DELLA SEQUENZA

## Slide 29: Timemaker(7)
Considerazioni:
L’accuratezza del risultato dipende ovviamente dalla precisione nella rappresentazione dei template delle singole istruzioni e da come sono stati modellati i meccanismi hardware forniti dalla microarchitettura
Le strutture dati sono state pensate in maniera opportuna per agevolare e assecondare la costruzione del GDG
Per calcolare il cammino critico sul GDG non si é utilizzato un algoritmo per grafi aciclici generici con complessità lineare ma uno “ad hoc”

## Slide 30: Timemaker
IF : x
ID : x
EX :x
WB : x
DLY : x
DLY : x
DLY : x
DLY : x
MTX : x
MTX : x
MTX : x
MTX : x
IF : x
ID : x
EX :x
WB : x
DLY : x
DLY : x
DLY : x
DLY : x
MTX : x
MTX : x
MTX : x
MTX : x
IF : x
ID : x
GDG
WCET
IF : x
ID : x
EX :x
WB : x
MTX : x
MTX : x
MTX : x
MTX : x
DLY : x
DLY : x
DLY : x
DLY : x

## Slide 31: Lavoro svolto
Si considerano concluse le operazioni svolte dal primo modulo REGMAKER che ha prodotto il file contenente il codice suddiviso in blocchi da passare in ingresso al secondo modulo insieme alla sequenza di esecuzione
Sono state modificate le procedure hard-coded, specifiche cioè dell’archittettura in esame, e le strutture dati nel modulo TIMEMAKER
CREAZIONE DEI FILES DI SPECIFICA RELATIVI ALL’ARCHITETTURA MPC56X
PRODUZIONE DEL CODICE SUDDIVISO IN BLOCCHI E DELLA SEQUENZA DI EXE CON REGMAKER
MODIFICA DELLE HARD-CODED PROCEDURE E ADATTAMENTO STRUTTURE DATI

## Slide 32: Lavoro da svolgere
E’ necessario rappresentare le istruzioni nella maniera più opportuna attraverso i TEMPLATE
Dobbiamo predisporre i file di valutazione dei tempi di esecuzione delle singole fasi ovvero i tempi di permanenza nei diversi stadi della pipeline per il set di istruzioni
Si devono effettuare prove sperimentali reali sulla scheda per valutare il gap tra la stima teorica ed i risultati effettivi
RAPPRESENTARE LE ISTRUZIONI OPPORTUNAMENTE ATTRAVERSO I TEMPLATE
PRODUZIONE DEI FILE DI VALUTAZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE
PROVE SPERIMENTALI E VALUTAZIONE DEL GAP TRA STIMA TEORICA E RISULTATI EFFETTIVI
FINE

## Slide 33
FINE
-Grazie della cortese attenzione-