## Slide 1: Network processor e sue applicazioni nella gestione di traffico telefonico
Dec, 12. Pisatel workshop
CARLO VITUCCI
email: Carlo.Vitucci@eri.ericsson.se
MASSIMO QUAGLIANI
email: Massimo.Quagliani@eri.ericsson.se
Notes: Scopo di questa presentazione è sottolineare il crescente interesse nel mercato TLC verso i Network processors, visti come soluzione rapida e di alto profitto nella progettazione di sistemi di telecomunicazioni in grado di gestire “rate” di traffico sempre più elevati con protocolli di informazione sempre più complessi e dinamici. La standardizzazione ancora in fase di definizione, sia negli aspetti di configurazione hardware che in quelli di design rules software, lascia ampi margini dove il consorzio PISATEL può trovare e approfondire tematiche di interesse comune.
Carlo Vitucci è nato a Roma, il 13 Maggio 1967. Si è laureato in Ingegneria elettronica per le telecomunicazioni presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1993. Nel 1994 in Italcable si è occupato di policing and shaping per ATM network e dal 1996 lavora in Ericsson, dove si occupa di Embedded Software development and design di applicazioni TLC (applicazioni PSTN per reti di accesso, ISDN e ATM gateway) per ambienti RTOS. È membro del consorzio PISATEL dove si occupa dell’analisi delle tematiche RTOS.

## Slide 2: Generic Network Interface: un nuovo approccio
Host
Net
Host Controller
Buffer Memory
Network Processor
Network Controller
Internal NP components
LIMITED APPLICATIONS
STATIC SERVICES
FIXED INFRASTUCTURE
PROGRAMMABLE INFRASCTURE
DYNAMIC SERVICES
ADVANCED APPLICATIONS
THE OLD WORLD
THE NEW WORLD
FIXED ASICs
NETWORK PROCESSOR
Notes: Definizione: I Network Processors possono essere visti come una piattaforma multiprocessore “on-a-chip embedded” appositamente disegnata con l’obiettivo di “gestire” pacchetti di traffico negli switches di rete, nei routers o, più semplicemente, nelle interfacce di nodo.
La storia: Le crescenti performance richieste ai nodi di rete, specialmente riguardo alla capacità di gestire frequenze di traffico sempre più alte e con protocolli di trasmissione e controllo sempre più sofisticati, hanno guidato la tecnologia dei processori per ottenere capacità computazionali crescenti. Di pari passo, si è visto crescere sia il costo dei nuovi “core”, sia le problematiche legate alla sua emissione e al suo consumo; inoltre appariva chiaro il limite nella gestione di alte frequenza di traffico delle architetture tradizionali. Così il network processor sembrava l’evoluzione naturale della necessità di gestire nodi in modo ottimale, sia in termini di QoS possibile, sia per i vantaggi economici realizzabili. La letteratura tecnica propone diverse soluzioni implementative di N.P., il più delle volte perché il rispettivo vendor mirava ad una specifica implementazione funzionale. Più che alla implementazione hardware più efficiente, è interessante capire se le potenzialità di una tale architettura siano effettivamente così accattivanti, ovvero se il nuovo sistema sia effettivamente un sistema aperto che dona all’oggetto un tempo di vita molto più elevato della vecchia tecnologia per la possibilità di aggiornarne dinamicamente le sue “componenti (funzionali) base”.

## Slide 3: Un esempio di Network specific processor
Fabric
SRAM
SRAM
SDRAM
Host CPU
Table LooKup Unit
Queue Management Unit
Buffer Management Unit
Executive Processor
Fabric Processor
Channel Processor 0-3
Channel Processor 0-3
Channel Processor 0-3
Channel Processor 0-3
Channel Processor 0-3
Channel Processor 0-3
Channel Processor 0-3
Channel Processor 4-7
Channel Processor 0-3
Channel Processor 0-3
Channel Processor 0-3
Channel Processor 8-11
PHYS
PHYS
PHYS
Transmit Engine
Receive Engine
RISC Core
Channel Processor
Multiple-bus Interconnect
Notes: Esempio di anatomia Network Processor di tipo Augmented RISC-based, dove è evidenziato il carattere fortemente “specifico” dell’uso dei CP (Channel Processor), ovvero dove cluster di processori sono disegnati ed usati per una funzionalità orientata alla gestione della PDU

## Slide 4: L’evoluzione di NP: Network Specific Processors
General
Specific
Specific
Data Path
Instruction Set
RISC-based NP
Augmented RISC-based NP
Network-Specific Processor
CPU
Curva di High performance
Notes: Le prime famiglie NP, si basavano su set di RISC processors. Queste tipologie manifestavano limitazioni sopratutto nel numero di istruzioni, che richiedevano la generazioni di routines di gestione di traffico con un numero di comandi eccessivo. Il passaggio alle famiglie Augmented vedeva un’integrazione tra RISC e ASIC per esecuzione di servizio specifico, ma per sua stessa natura, potevano supportare un numero limitato di funzioni e, non potendo gestire i servizi dinamicamente, non potevano essere aggiornati per supportare nuove features nel sistema.
Il Network-specific processors è l’architettura che, allo stato dell’arte, meglio risponde all’esigenza di gestire contemporaneamente e dinamicamente sia alte frequenze di traffico che complessi protocolli funzionali, grazie alla utilizzazione di core dedicati a packet-processing tasks. Il grado processamento in parallelismo a livello di packet che si raggiunge è molto elevato.

## Slide 5: NP: parallelizzazione nella gestione delle PDU
NP architecture
Pipelined processing
Parallel processing
Notes: PHY: Phisical Interface
CSIX: Common Switch Interface
PDU: Protocol Data Unit
Nella slide sono riassunti i concetti fondamentali sia della struttura NP finora illustrata, sia delle tipologie tipiche di processing possibili tramite NP. Le problematiche, che finora avevamo riscontrato essenzialmente nella scelta architetturale migliore per un NP, diventano anche implementative.
Problema di partenza:
Il carico su un network processor è determinato dalla frequenza di arrivo delle PDUs. Il dispositivo DEVE processare le PDUs tanto più velocemente tanto più alto sarà il loro “rate”. Il modello del network processor tende ad essere fortemente in funzione del contenuto della PDU.
Diciamo subito che sia la stuttura pipeline che quella in parallelo, hanno manifestato problematiche nella creazione di algoritmi capaci di lavorare in tale modo e un tempo di latenza che, in funzione del tipo di traffico, non sempre risulta accettabile.

## Slide 6: NP: gli impatti su SW design e implementazione
Network protocol Software
Network managment software
Portabilità
Algoritmi di codifica per pacchetto
RTOS per Network processor
Gestione condivisa della memoria
CPIX API (interfaccia tra control plane e data plane)
Dal linguaggio orientato all’istruzione al linguaggio orientato al pacchetto
Notes: La complessità delle architetture hardware degli NP si riflette immediatamente in problematiche, ancora da analizzare o, comunque, da finalizzare, nel software; un codice di controllo per la gestione di protocollo e gestione della rete per NP deve essere correttamente preparato e questo si riflette anche nell’istanza di valutazione della portabilità di quanto già fatto per i sistemi TLC nei nodi di prossima generazione. Inoltre driver specifici per la gestione delle PDU, dall’istradamento alla loro modifica, sono tutt’oggi ancora fonte di ricerca. Altro punto è senz’altro la ricerca di un RTOS specifico per la nuova architettura, che non vada a pesare sul carico del sistema e che sia anche in grado (attraverso un Board Support Package adeguato) di tener conto delle ovvie problematiche dovute alla necessità di accedere memoria in modo condiviso. Il Network processor forum ha già stabilito alcune standardizzazioni relativamente, per esempio, alla interfaccia con cui piano di controllo deve comunicare con quello dati; queste interfacce male si prestano ad essere implementate nella vecchia filosofia di programmazione, dove compilatori e linguaggi stessi di programmazione erano più attenti a velocizzare le istruzioni necessarie: con NP il focus va spostato nella capacità di gestire il pacchetto il più velocemente possibile (functional programming).

## Slide 7: NP: le parole chiave nella programmazione SW
Gestione delle risorse condivisa
Minimizzazione del tempo di latenza nel packet processing
Ottimizzazione nell’utilizzo del processore
Applicazioni “scalari”
Atomic operations
Low-latency inter-process communication
Caching and data data coherency
Semaphore mechanisms
Notes: Nell’ottica di programmazione orientata alla gestione del pacchetto, l’embedded software necessita di sviluppare una nuova filosofia per la risoluzione delle nuove problematiche. Sicuramente interessanti saranno le soluzioni tecniche capaci di gestire le risorse condivise (condizione tipica del NP), minimizzare il latency type tra il packet processing, ottimizzare l’uso dei processori e identificare algoritmi di codifica/trattamento delle PDUs da mappare nei differenti core a disposizione. Diverse sono le soluzioni teoriche proposte dalla letteratura, ma quanto tali soluzioni si prestino ad essere anche implementative e in che modo è ancora un campo di verifica.

## Slide 8: Introdurre nuovi concetti come design rules
Nuova architecture framework
Programmazione state machine per l’astrazione della logica di rete
“The architecture framework must be robust enough to define the architecture of an arbitrary, distributed, multi-processor, networking application”
“the programming methodology must be robust enough to define the logic of an arbitrary network application”
Notes: Il nuovo framework deve essere supportato da un run-time system che lavora con API standardizzate per l’implementazione di servizi comuni.
L’essenza di questa nuova struttura architetturale è che la struttura di una qualunque applicazione packet-oriented o di gestione di rete può essere espressa usando threads, memory spaces, and communication channels. Il thread fornisce un ambiente di esecuzione per frammenti logici di programma. Memory spaces, lo storage di allocazione statica e dinamica di strutture dati. Communication channels facilita la gestione tra i diversi threads. I tre aspetti, permettono la migrazione da un modello di programmazione lineare ad uno parallelo.
Using state machines La progettazione basata a state machine è orientata sulle seguenti osservazioni:
La maggioranza dei protocolli sono definiti con rappresentazione a macchina a stati;
I linguaggi per la configurazione dei co-processori sono, anche loro, basati su macchina a stati;
La rappresentazione interna dei compilatori è una macchina a stati;
Le macchine a stati sono la naturale estensione della modellizzazione della programmazione e provvedono una descrizione auto-esplicative e non-ambigue degli algoritmi di processamento;